1. Разъём серый-пустой вместо джампера - к нему приходят 2 провода от микрофона и от него же идёт провода к "фишке" БТ модуля. Соответственно надо что-то вставить в этот разъём, что бы соединить микрофон с "фишкой БТ". Прозвон проводов показал, что надо замкнуть вот эти контакты (обведены жёлтым):

проверить наличие подсоединённых проводов к нужным нам контактам по СХЕМЕ (см.сх.2 и 3 на первой странице) контакты в разъёме пронумерованы, не ошибётесь!
У меня контакты (если не путаю) 37,38,19 БЫЛИ ПУСТЫМИ, то есть к ним вообще не подходили провода а на 5,6 и 23 какие-то провода приходили! Про контакты 3 и 4 для микрофона, сейчас точно не помню, но провода микрофона точно в фишку приходили, возможно, что на другие контакты, забыл уже, надо просто проверить на месте!) Из фишки, аккуратненько с помощью ИГОЛКИ вынул провода с контактов 5,6 и 23, заизолировал каждый и отогнув в сторону примотал к основной косе проводов, что бы не болтались и не мешали, они нам не нужны...
На их места по той же схеме нужно "завести-подключить" ТЕ провода, которые изначально подключены к разъёму AUX в бардачке! По уму - отрезать их аккуратно от AUXа (оставив небольшой кончик у самого разъёма, что бы потом нарастить его) припаять к каждому "пластинку конектор" и вставить в дырочки в фишке БТ на номера - 5,6 и 23 соответственно СХЕМЕ!

Проверяем что провода микрофона подключены к контактам 3 и 4.

Дальше "наращиваем-удлинняем" , тремя кусками провода (заготовленного заранее!), проводку от AUX, припаяв на кончики каждого провода коннекторы для фишки БТ и "заводим-втыкаем" их в фишку на контакты 37, 38 и 19, соответственно по СХЕМЕ!

ВСЁ! Собираем ФИШКУ БТ, втыкаем её в модуль и проверяем работу!


Если появился ЗВУК но не работает микрофон - попробовать поменять местами контакты 3 и 4, как выяснил IMS, должна соблюдаться правильная полярность для подключения микрофона!

Разобрав присланый разьем для ВТ, убедился, что: провода припаяны все куда надо. Лишних и недостающих нет, распиновка как на схемах в этом топике.
Отвел экранированный провод для AUX, отвел экранированный провод для микрофона. Остальной пучок завел к магнитоле, к большому разьему. Все впаял в разрыв, кроме AUX - откусил старый и подпаял новый от разьема ВТ. Так же на входном гнезде AUX. Длина проводов подошла как раз, от штатного места установки ВТ до магнитолы.
Все включил - не работает. Вернее, все работает как будто я ничего не делал. Со старым джампером, с новым, без джампера - все работает по старому, без ВТ и USB. Проверка показала - перепутаны (косяк) провода CAN+ и CAN-. Исправили, как на схеме - работает. Еще один косяк - схема чувствительна к полюсовке подключения микрофона. Сегодня исправлял: 
синий от проводки к черному от разьема ВТ.
коричневый от проводки к красно-белому от разьема ВТ.
Все заработало. Только "тетка" понимает пока только одно слово "радио", что ж буду учить 

Схемы есть в этом топике
"Как снять магнитолу" - есть на форуме

при замене подрулевого переключателя нужно снимать и верхнюю и нижнюю часть кожуха. Последовательность такая. Поворачиваем руль примерно на 90 градусов сначала в одну сторону. Видим защелку, надавливаем на нее шлицевой отверткой, она выходит. Поворачиваем руль на 90 град. в другую сторону, делаем тоже самое. После этого верхюю часть кожуха можно снять. Далее отворачиваем два болта в углублениях в нижнем кожухе (один шестигранная гайка, другой под звездочку) после этого можно снять нижний кожух. Откручиваем два серебристых самореза (один сверху, один сбоку внизу) на которых крепится переключатель и вытягиваем его из разъема в бок, в сторону водительской двери.

------------------------Фокус--------------------------

Что бы узнать есть в вашем авто проводка или нет, необходимо снять накладку передней правой стойки и посмотреть на этот разъем.

Если снизу из-под торпеды к нему подходят два провода чёрный и белокрасный-вам повезло.заодно убедитесь есть-ли такие провода отходящие от этого разъема под потолок. Это провода микрофона. Если вам повезло, можно смело снимать бардачек и в недрах вы найдете подвязанный коннектор. Ваше счастье должно выглядеть так

Кому не повезло понадобится коннектор с куском проводки. Этот коннектор подсоединяем по схеме,предварительно сняв магнитолу и бардачек. У кого проводка стояла необходимо сверить ее согласно схеме, так как проводка может быть под старый модуль без USB. На коннекторе не будет 5,6,23,19,37,38 пинов, а будут 1 и 2.

пин 3и4- микрофон (поровода черный и белый/красный)
пин 5, 6, 23 выход AUX, провода идут на магнитолу и цепляются на вход магнитолы AUX
5- провод белый/фиолетовый
6- провод серый/белый
23- провод черный
пин 19,37,38 вход AUX, провода идут от гнезда AUX
19-провод черный
37-провод белый/фиолетовый
38-провод серый/белый
пин 14,15 витая пара CAN шины, идут от разъема магнитолы 9 и 10(CANH /CANL)
14-провод серый
15-провод синий
пин 17,18 два провода питания -цвет оранжевый/желтый
пин 33,34 земля -цвет черный/желтый
Ещё один вариант схемы.
Способ подсоединения каждый выбирает самостоятельно. Можно резать проводку и впаиваться (разумеется никаких скруток). Более гуманный и мне кажется интересный это вытаскивать необходимые пины из коннектора магнитолы и либо обжимать по новой с добавленными проводами, либо паять провода к пинам.
Далее самое интересное, крепим модуль на штатное место. Здесь придется работать на ощупь неестественно сгибая руки.
Сверху, над бардачком, вдоль торпеды идет ребро жесткости. На нем с внутренней стороны надо нащупать два отлива со сквозными отверстиями, сюда и надо закрепить кронштейн с модулем. Как на картинке.

Вид изнутри
Далее микрофон. Если у вас есть провода микрофона,уходящие от разъема на стойке под потолок, то вам необходимо дотянуть провода от коннектора модуля до этого разъема, в противном случае тянуть провода в плафон. Сам микрофон устанавливаем на штатное место в плафоне. 
Гнездо USB. На рестайле оно ставится в в бардачёк подлокотника. Либо как фантазия подскажет. Например так.

Когда все подсоединено собираем автомобиль. И наслаждаемся.
Включаем зажигание и магнитолу. На телефоне включаем блютуз и запускаем поиск устройств. Появится Форд Аудио. Коннектимся. Телефон запросит код, этот код вам выдаст магнитола. Он появится на экране.
Более подробно про телефон и голосовое управление рекомендую почитать в мануале от машины в соответствующих разделах.
Много раз возникал вопрос прошивки. Прошивать ничего не надо. Модули идут прошитыми, даже по етису модули с разными языковыми прошивками имеют соответствующие номера.
Здесь можно посмотреть совместимость телефонов с системой и скачать пресловутый файл SIS, который необходим для телефонов с Симбай. 
Удачи.
ЗЫ Если что забыл, скажите. Добавлю.
По поводу 6000CD знаю одно. С модулем без USB работает точно. 
Магнитолы Сони сделанные до марта 2008 года работают только с модулем без USB. Что касается его подключения, алгоритм действий такой же, а схемка малость другая.

1 С432 - Линейный выход +
2 С432 - Линейный выход -
3 С432 - Микрофон +
4 С432 - Микрофон -
14 С432 - Кан средней скорости +
15 С432 - Кан средней скорости -
17 С432 - Питание
18 С432 - Питание
33 С432 - Земля
34 С432 - Земля

---------------------------------------------

1.Разбираем центральную консоль.Снимаем рамку и Сони.
2.Снимаешь Сони - 4 винта.Отсоединяешь разъем,антенну.вынимаешь ее.
3.Снимаешь с рамки блок климата - тоже 4 винта.Рамку убираешь.
4.Снимаешь все с разъема
5.Отрезаешь AUX и соединяешь провода по схеме в этой теме
6.Меняешь джампер,цепляешь блок БТ и пробуешь - если появились пункты на конверсе - то все ок
7. Подсоединяешь снизу к разъему AUX
Также советую сразу,чтобы потом снова ничего не разбирать - проклеить антискрипом.Сколько клеил мондео - у всех заметен результат - перестает скрипеть.
8.Крепишь блок БТ и собираешь панель.
9.Снимаешь плафон.Выкручиваешь 2 винта и чем нибудь тоненьким отжимаешь защелки и эта фигня падает вниз
10.Снимаешь боковую обшивку - отгибаешь уплотнитель и тянешь ее - там только на защелках.
11.Берешь негибкий провод - пропихиваешь его и к нему прицепляешь замотанный в антискрип штатный провод микрофона и вытягиваешь его
12.Вынимаешь паролон и втыкаешь микрофон.Собираешь все.
13.Снизу соединяешь и у тебя получается такая крутая штука
14.Меняешь переключатель
Дергаешь вверх накладку под конверсом(защелки),отсоединяешь вверхнюю часть (защелки),открычиваешь снизу винты и снимаешь нижнюю часть.
Потом самое сложное,стандартные винты,размер между 6 и 7.т.е. 6 прокручивается,7 - велики.Пришлось плоскогубцами))

rav-БлюТуз (15:53:01 28/10/2010)

Сначала надо приподнять накладку пластиковую на тунеле где подстаканники и рычаг скоростей. предварительно аккуратно вынув блестящий ободок подстаканников - что бы случайно не сломать!

rav-БлюТуз (15:55:49 28/10/2010)

эта накладка вся на клипсах, её надо начинать "поднимать" с сзадней её части, которая в подлокотник упирается, тянуть аккуратно вверх. Когда задняя часть приподнимется, надо тянуть её назад, что бы выщелкнулись клипсы вокруг пепельницы.

rav-БлюТуз (15:56:48 28/10/2010)

Ручаг перключения скоростей поставить при этом в такое положение, что бы он максимально отошёл назад и не мешал.

rav-БлюТуз (15:59:15 28/10/2010)

Под этой накладкой в районе пепельницы будут 2 винта, ещё винты под треугольными вставочками. Вставки эти лучше всего поддеть чем-то вроде пластиковой кредитной карты, что бы не поцарапать!

rav-БлюТуз (16:01:39 28/10/2010)

Когда все винты вывенчины, можно снимат всю рамку-накладку вокруг магнитолы отсоединив провода от кнопок верхних. А там уж всё будет совсм понятно!

rav-БлюТуз (16:02:01 28/10/2010)

Да, и от климата отсоединить провода!

# Text boxes

Новые

Старые